## Slide 1
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
PABRIK ALUMINUM POTASSIUM SULFAT DARI POTASSIUM SULFAT DAN ALUMINUM SULFAT DENGAN PROSES KRISTALISASI
Dosen Pembimbing :
Ir. Caecilia Pujiastuti, MT.
Dosen Penguji 1 : Dosen Penguji 2 :
Ir. Retno Dewati, MT. Dr. Ir. Shinta Soraya Santi, MT.
Disusun Oleh :
Dimas Hafidz Maulana Mohammad Rizky Maulana
(19031010153) (19031010146)

## Slide 2
01
LATAR
BELAKANG

## Slide 3
  Kebutuhan Aluminum potassium sulfat yang meningkat di Indonesia.
  Permintaan pasar dunia terhadap Aluminum Potassium Sulfat.
  Belum ada pabrik Aluminum potassium sulfat yang berdiri di Indonesia.

## Slide 4
02
KEGUNAAN
ALUMINUM POTASSIUM SULFAT

## Slide 5
3.Industri Pengawet
Sebagai pengawet makanan dan ikan
4.Industri Kosmetik
Sebagai bahan toner karena mempunyai sifat astringent
5.Industri Tekstil
Sebagai mordan (pengikat warna) dalam pewarnaan
1.Industri Kimia
Sebagai bahan pengeras untuk produksi semen marmer
2.Industri Kesehatan
Sebagai bahan baku pembuatan deodorant

## Slide 6
03
KAPASITAS
PRODUKSI

## Slide 7
Tahun | Juta Ton/Tahun
2018 | 1001,82
2019 | 1122,15
2020 | 1383,44
2021 | 1903,60
2022 | 2602,72
Data Impor Aluminum Potassium Sulfat di Indonesia

## Slide 8
Data Impor Aluminum Potassium Sulfat di Berbagai Negara
Tahun | Data Impor Luar Negeri (Ton) |  |  |  |  | Total
 | Korea | Jepang | India | Malaysia | USA | 
2018 | 958,7 | 2126,3 | 142,586 | 273,503 | 3590,299 | 7091,388
2019 | 545,571 | 2432,45 | 559,952 | 428,976 | 3890,139 | 8457,088
2020 | 597,635 | 2142,018 | 1045,979 | 252,275 | 5672,349 | 9910,256
2021 | 1550,45 | 1408 | 2111,735 | 390,95 | 6790,2 | 12551,335
2022 | 2748,127 | 2703,32 | 2470,703 | 567,972 | 7369,552 | 14059,674

## Slide 9
Maka, kapasitas pabrik yang akan direncanakan :
Kapasitas = kebutuhan dalam negeri + kebutuhan luar negeri
= 9.146,2460 + 47.359,8946
= 56.506,1406 ton/tahun 60.000 ton/tahun

## Slide 10
04
BAHAN
BAKU

## Slide 11
ALUMINUM SULFAT
Sifat Fisika
Rumus Kimia : Al2(SO4)3
Massa Molar : 342.15 g/mol
Bentuk : Padatan kristal putih
Densitas : 2.672 g/cm3
Titik Lebur : 770°C
Kelarutan : 36.4 g/100 mL pada20°C
89.0 g/100 mL pada 100°C
Sifat Kimia
Mudah larut dalam air
Hampir tidak larut dalam alkohol

## Slide 12
POTASSIUM SULFAT
Sifat Fisika
Rumus Molekul : K2SO4
Massa Molar : 174,26 g/mol
Bentuk : Padatan
Densitas : 2,66 g/cm3
Titik lebur : 1069°C
Kelarutan : 110 g/l pada 20°C
Sifat Kimia
Mudah larut dalam air
Tidak mudah terbakar

## Slide 13
06
PRODUK
UTAMA

## Slide 14
Aluminum Potassium Sulfat
Sifat Fisika
Rumus Molekul : K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Massa molar : 474.4 g/mol
Warna : bening
Bentuk : Padatan kristal
Densitas : 1,75 g/cm3
Kelarutan dalam air : 14.00 g/100 mL (20,5°C)
Sifat Kimia
Larut dalam air dan asam encer
hampir tidak larut dalam alkohol anhidrat, aseton, dan metil asetat

## Slide 15
08
PEMILIHAN LOKASI PABRIK

## Slide 16
Alasan Pemilihan Lokasi
  Bahan Baku
  Pemasaran
  Tenaga Listrik dan Bahan Bakar
  Persediaan air
  Transportasi
  Buangan Pabrik
  Tenaga Kerja
  peraturan pemerintah dan daerah
dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya :

## Slide 17
09
PEMILIHAN
PROSES

## Slide 18
Dari tinjauan proses pembuatan alumunium potassium sulfate diatas maka dipilih proses kristalisasi dengan faktor pertimbangan :
1. Bahan baku aluminium sulfat dan potassium sulfat mudah didapat.
2. Suhu operasi yang digunakan lebih rendah (900C) dibanding proses Dorr.
3. Peralatan lebih sederhana (Reaktor yang digunakan cukup satu).Dibanding proses Dorr yang memerlukan alat Reaktor dan Thickener (tangki pengendapan) lebih dari satu.

## Slide 19
10
REAKSI

## Slide 20
Reaksi :
Al2(SO4)3(l) + K2SO4(l) + 24H2O(l) → Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O(l)

## Slide 21
FLOWSHEET
DASAR
11

## Slide 23
FLOWSHEET
PENGEMBANGAN
12

## Slide 25
TERIMA KASIH